Перфораторы SDS plus, SDS max

- Вставьте оснастку с соответствующим хвостовиком в патрон предварительно смазав хвостовик, отжав фиксатор крепления хвостовика.

- Зафиксируйте ручку для удерживания перфоратора.

- Подключите перфоратор к сети.

- Выберите режим работы и обороты согласно цели: сверление, удар, сверление+удар (режимы обозначены на корпусе перфоратора.

- Нажмите и удерживайте кнопку включения мотора перфоратора (в зависимости от модели есть кнопка включения/выключения одним нажатием).

- После выполнения работы отпустите кнопку включения.

- Отключите перфоратор от сети.

- Вытащите оснастку из патрона.

Внимание!

Следите за положением провода, что бы не повредить его изоляцию.

При длительной работе, переодически вытаскивайте оснастку и смазывайте ее густой смазкой.

При работе сверлом с победитовым покрытием, регулярно остужайте сверло водой.