Тепловая пушка Master BV 500

Установите тепловую пушку на улице или в хорошо проветриваемом помещении (опасность отравления угарным газом)

Залейте дизельное топливо в топливный бак.

Подсоедините тепловую пушку к сети электропитания.

Подсоедините рукава к соплам тепло пушки (подключение рукавов возможно до 40 метров).

Подсоедините трубу отвода продуктов горения (при наличии).

Отрегулируйте воздушную заслонку (регулировка осуществляется в зависимости от высоты над уровнем моря) .

Нажмите на кнопку включения.

В камере сгорания зажжется пламя.

Вентилятор запуститься автоматически в течение минуты.

Световой индикатор отключится и включится в случае неисправности.

По завершению работы нажмите на кнопку выключения и дождитесь автоматического отключения вентилятора.

Для корректной регулировки температуры используйте термостат

Не вынимайте вилку тепловой пушки из сети питания до полной остановки вентилятора, во избежание поломок и технических неисправностей тепловой пушки.

Запрещается накрывать тепло пушку

Используйте тепловую пушку на улице или в хорошо проветриваемом помещении (опасность отравления угарным газом)

Не дотрагивайтесь до корпуса тепловой пушки вблизи сопла, он может быть горячим.

В баке должно находиться не менее 25 л топлива. Если уровень топлива ниже необходимого, загорится ошибка. В этом случае:

- Выключите и дайте остыть пушке.

- Долейте топливо.

- Нажмите на кнопку ресет (бледно белого цвета) на горелке

- Повторите цикл включения.

В случае перегрева пушки:

- Выключите и дайте остыть пушке.

- Нажмите на кнопку ресет (бледно белого цвета) на горелке.

- Повторите цикл включения.