Дизельные генераторы ТСС

- Установите генератор на ровную поверхность (в случае наклонной поверхности возможно переливание масла и будет невозможно эксплуатация генератора).

- Залейте топливо в топливный бак (Используйте дизельное топливо, во избежание поломок или не стабильной работы генератора, не используйте топливо сомнительного качества).

- Откройте двери генератора, и сделайте визуальный осмотр узлов на предмет подтеков (рекомендуется делать ежедневно).

- Найдите аккумулятор, рядом расположен выключатель массы, поверните его.

- Перейдите к панели управления.

- Поверните ключ зажигания или круглый переключатель, в зависимости от модели.

- После того как панель загорелась, нажмите кнопку auto.

- Генератор должен запуститься через примерно минуту или сразу, в зависимости от модели.

- Закройте панель управления.

- Для остановки генератора нажмите на кнопку стоп.

- Не забудьте выключить выключатель массы.

Внимание!

Регулярно проверяйте уровень масла в моторе и охлаждающей жидкости в радиаторе.

Минимальный остаток топлива составляет 20%.

В меню можно посмотреть какое напряжение выдается на каждую фазу.

Ак же в меню моно посмотреть информацию по моточасам. При достижении моточасов кратное 250 необходимо связаться с компанией для проведения технического обслуживания.

В случае возникновения аварийной ситуации нажмите на кнопку стоп, расположенной справа от панели управления, для экстренного отключения питания.